## Slide 1
Préambule
  Présentation très simplifiée du SD-WAN

## Slide 2: Préambule Concept de SD-WAN
Réseau WAN classique
  Cheminement des paquets par IP destination
  Les routeurs
    Analysent l’entête IP
    Extraient l’IP destination
    Analysent leur table de routage pour déterminer le meilleur chemin pour l’IP dest
    Envoient le paquet via le chemin défini à l’étape précédente
  Choix du chemin uniquement basé sur
    l’IP destination
    La disponibilité des chemins
Réseau SD-WAN
  SD-WAN signifie Software Defined WAN
    Construction d’une table de routage comme sur les réseaux classiques
    Configuration d’un jeu de règles appelées « Business policies »
      « match » des critères réseaux et/ou Applicatifs (IP dest, IP src, application, etc.)
      « check » la qualité et la charge des liens disponibles
      Définit dynamiquement des préférences de chemin en fonction de ces critères

## Slide 3
SD–WAN Velocloud
  Présentation de la solution

## Slide 4: SD-WAN Velocloud Présentation de la solution
Principaux composants
  Trois éléments clés dans la solution
    Les edges
      Equipements de routage SD-WAN installés chez les clients
      Gèrent le transit LAN  SD-WAN
    Les Gateways
      Machines virtuelles à fonctionnalités orientées réseau (VNF - virtual network functions)
      Récupèrent et consolident les tables de routage de chaque edge
      Renseignent les edges sur la disponibilité des chemins vers un site et/ou un service distant
    L’orchestrateur nommé VCO ou VECO (VeloCloud Edge Cloud Orchestrator)
      Serveur de management centralisé de la solution
      WebUI + API

## Slide 5: SD-WAN Velocloud Présentation de la solution
Images logicielles
  Versions déclinées en
    Release majeure (major release)
    Release mineure (minor code train)
    Release maintenance (maintenance release)
  Deux options de support des versions
    STS (short term support): versions « courte durée » apportant des correctifs urgents et/ou le support de nouvelles plate-formes ou fonctionnalités
    LTS (long term support): versions jugées stables et supportées sur le long terme

## Slide 6
SD–WAN Velocloud
  Gestion des parcs clients

## Slide 7: Contrats et services Gestion des clients Orange
Points clés
  Version déployée
    Dernière version LTS sur chaque composant
    Support assuré sur les deux dernières versions LTS pour gérer la période d’upgrade
  Hardware
    Pas d’équipements end-of-life en service
    Information remontée au client pour tout composant qui sera EoL dans les 24 mois

## Slide 8
SD–WAN Velocloud
  Cas d’usage

## Slide 9: Sujet d’étude Appel d’offres pour un client déjà partiellement équipé
Contexte
  Client déjà équipé d’une solution Velocloud
    Satisfait de la solution
    Pas satisfait du service de son intégrateur actuel
    Parc actuel
      80 edges 840 en version 4.2.2
      10 edges 680 en version 5.0.0
      4 Gateways en version 5.0.1
      1 VCO en version 5.2.3

## Slide 10: Sujet d’étude Les attendus
Préparation de la proposition commerciale
  Revue des documents techniques pour
    Identifier le matériel à remplacer
      Lister les composants EoL
      Proposer pour chacun un modèle de remplacement
    Définir les composants à upgrader et l’upgrade path à suivre pour minimiser les coupures de service

## Slide 11: Sujet d’étude Les attendus
Points de vigilance
  Les points clés de l’étude sont
    Les matrices de compatibilité VCO / GW / Edges tout au long de l’upgrade path
    Les notices End-of-life SW et HW
    Le séquencement des opérations
      Priorité à donner aux upgrades SW car « rapides » à faire dès signature du contrat
      Remplacement HW à prévoir dans un second temps

## Slide 12
Q&A
  Questions?
  Remarques?

## Slide 13: Merci

## Slide 14: Annexe Les documents utiles
Release notes
Autres liens utiles
https://www.arista.com/en/support/product-documentation
https://arista.my.site.com/AristaCommunity/s/article/Product-Lifecycle-Updates-VeloCloud-Edges
https://arista.my.site.com/AristaCommunity/s/article/VeloCloud-SD-WAN-Software-Versions-Recommended-Releases